Техническое задание на поставку

оборудования с предустановленным программным обеспечением для дополнительных рабочих мест Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Определения, обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МФУ | Многофункциональное устройство |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Исполнитель государственного контракта |
| РФ | Российская Федерация |
| ТЗ | Техническое Задание |
| Товар | Оборудование, поставляемое Поставщиком в рамках заключенного государственного контракта по аукциону |
| ФОМС | Фонд обязательного медицинского страхования |
| ЦОД | Центр обработки данных |

Цели осуществления поставки

Целями данной поставки является обеспечение текущих потребностей медицинских учреждений Тверской области в оборудовании и программного обеспечения, а именно, автоматизированных рабочих мест, серверного и коммутационного оборудования для дополнительных рабочих мест Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области.

Перечень документов, на основании которых осуществляется поставка

- Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. Минздравсоцразвития РФ);

- Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. Минздравсоцразвития РФ);

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются учреждения здравоохранения Тверской области. Перечень объектов автоматизации представлен в Приложении 1 к Техническому заданию.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

Место, условия и сроки (периоды) поставки

Условия и сроки (периоды) поставки оборудования и программного обеспечения:

Срок поставки товара – до 15.02.2013 года.

Распределение (доставку) всего оборудования на  каждый объект (Приложение 1 ТЗ) Поставщик осуществляет самостоятельно. Схему распределения товара по каждому грузополучателю определяет Заказчик и предоставляет его Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения государственного контракта. Приемку товара осуществляют ответственные сотрудники грузополучателя.

Поставка оборудования с предустановленным программным обеспечением осуществляется в будние дни с 9:00 до 18:00 часов.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара

Гарантийный срок на поставляемые товары:

- На оборудование для рабочих мест АРМ – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

- На серверное оборудование – не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

- На периферийное и прочее оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Объем предоставления гарантии качества товара: при возникновении гарантийного случая, транспортировка (при необходимости) товара в сервисный центр для ремонта и обратно осуществляется Поставщиком.

Все сетевое оборудование должно включать сервисную поддержку от производителя сроком не менее чем на 1 год, включающую возможность:

- неограниченного доступа к технической поддержке в режиме 24х7 (круглосуточно в любой день недели);

- обновления программного обеспечения оборудования;

- доступа к базе знаний и документации на сайте производителя;

- доступа к интерактивным учебным материалам на сайте производителя;

- отправку на следующий рабочий день оборудования для замены неисправного оборудования.

Требования к количеству товара

Количество товара: согласно Приложениям № 2 к Техническому заданию.

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  требования к их качеству и безопасности,  требования к размерам, упаковке товара

Требования к техническим характеристикам товара

Предлагаемое к поставке оборудование и программное обеспечение должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении  №3 к Техническому заданию.

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам РФ.

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон).

Требования к качеству и безопасности товара

Качество предлагаемой к поставке оборудования и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

Весь товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по производительности, эргономическим и другим показателям.

Поставляемый товар не должен иметь внешних повреждений и технических неисправностей.

Все указанное в основных блоках (модулях) однотипное оборудование (материнские платы, модули памяти, HDD, сетевые адаптеры, видео адаптеры, дисковые контроллеры, FDD, CD-ROM, и т.п.) должно иметь идентичную номенклатуру.

Все лицензии на поставляемое программное обеспечение должны быть бессрочными.

Поставляемый товар должен быть новым 2012 года выпуска, ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь «зануление» или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

Требования к таре и упаковке товара

Поставляемый товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при доставке и хранении.

Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке, внешняя и внутренняя целостность которой не нарушена.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

Приложение №1. «Перечень медицинских учреждений Тверской области».

Приложение №2. «Наименование и количество поставляемого товара».

Приложение №3. «Технические и функциональные характеристики товара».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень медицинских учреждений Тверской области

| № | Название | Адрес объекта | Количество АРМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь | Г.Тверь Беляковский пер., д.9 | 10 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», г.Тверь | г.Тверь, Санк-Петербургское шоссе, д.115 | 10 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кувшиновская центральная районная больница» | г.Кувшиново, ул.Семашко, д.11 | 2 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница» | г.Кашин, ул.Вонжинская, д.2 | 6 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь | г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 34 | 37 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.76/1 | 25 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2» г. Тверь | г.Тверь, ул.Ржевская, д.4 | 12 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская детская больница № 3» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.5 | 13 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь | г.Тверь, ул.Маршала Конева, д.71 | 16 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» г. Тверь | г.Тверь, ул.Рыбацкая, д.7 | 8 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» | г.Нелидово, ул.Больничная, д.4 | 16 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская центральная районная больница» | г.Осташков, пр.Ленинский, д.117 | 16 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» | г.Торжок, ул. Больничная, д.30 | 14 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница» | г.Ржев, ул.Грацинского, д.30 | 16 |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» | г.Конаково, ул.Энергетиков, д.32 | 12 |
| Всего | 213 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование и количество поставляемого товара

В состав оборудования и программного обеспечения для медицинских  учреждений Тверской области входит следующий перечень товаров:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Серверное оборудование, тип 1 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 9 |
|  | Серверное оборудование, тип 2 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 6 |
|  | Серверное оборудование, тип 3 с предустановленной лицензионной операционной системой. На серверном оборудовании также должно быть предустановлено лицензионное программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и лицензионное программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент». Количество лицензий на программное обеспечение для подключения терминальных станций АРМ «Тонкий клиент», и программное обеспечение для обеспечения терминального доступа к серверному оборудованию терминальных станций АРМ «Тонкий клиент» определяется из Приложения 1 | штука | 1 |
|  | Терминальная станция АРМ «Тонкий клиент» с предустановленной лицензионной операционной системой для терминальных станций | штука | 213 |
|  | Сетевой фильтр для АРМ | штука | 213 |
|  | Сетевой фильтр для серверного оборудования | штука | 16 |
|  | Жидкокристаллический монитор | штука | 213 |
|  | Коммутатор | штука | 29 |
|  | Источник бесперебойного питания для серверного оборудования | штука | 16 |
|  | Монтажный шкаф для серверного оборудования | штука | 16 |

Все программное обеспечение должно быть предустановленно на соответствующем оборудовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технические и функциональные характеристики товара

- Серверное оборудование,  тип 1

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высота не более 1U;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее восьми,

  - частота ядра не менее 2,00 ГГц,

  - кэш-память 3-го уровня – не менее 20 (двадцати) МБ

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs, с возможностью расширения не менее, чем до 768Гб;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти не менее 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, всего не менее 2 (двух);

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- Не менее 7-ми  (семи) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  одного внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- Комплект поставки включает все  необходимое для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- Установлено 4  (четыре) жёстких диска SATA, 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500 ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 (два) блока питания. Мощность  каждого блока питания должна быть не менее 460 Вт;

- Предустановлена операционная система, Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (допускается приобретение лицензий на операционную систему Windows Server Standard 2012), (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Серверное оборудование,  тип 2

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,3 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 4 (четырех);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Не менее 8-ми  (восьми) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  двух внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- Не менее двух блоков питания, мощностью не менее 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (допускается приобретение лицензий на операционную систему Windows Server Standard 2012), (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Комплект поставки должен включать набор,  необходимый для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера

- Серверное оборудование,  тип 3

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один). удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер не менее четырех,

  - частота ядра не менее 3,3 ГГц,

  - энергопотребление не более 95 Вт.;

- Оперативная память: не менее 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- Не менее 4 слотов для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Возможность расширения объёма кэш-памяти RAID-контроллера не менее, чем до 1Гб с flash-защитой кэша записи.

- Наличие в сервере не менее 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства не менее, чем до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего не менее 4 (четырех);

- 2 (два) интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- Не менее 8-ми  (восьми) портов USB 2.0 (с расположением не менее 4х на задней панели, и не менее  двух внутри сервера);

- Не менее одного разъёма для подключения монитора на задней панели сервера;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  не менее 500ГБ и частотой вращения шпинделя не менее 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- Не менее двух блоков питания, мощностью не менее 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция (допускается приобретение лицензий на операционную систему Windows Server Standard 2012), (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением);

- Трансиверы и кабели: не менее одного патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною не менее 2 метра;

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Комплект поставки должен включать набор,  необходимый для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера

- Терминальная станция АРМ «Тонкий клиент»

Технические требования:

- Аппаратная платформа должна удовлетворять следующим требованиям:

  - пропускная способность системной шины – не менее 2,5GT/s;

  - не менее 1 (одного) двухядерного процессора с пассивным охлаждением и частотой не менее 1,86 ГГц, кэш-память не менее 1024 кБ;

  - поддержка видео-технологий не ниже DX10.1, OpenGL 2.0;

  - частота GPU не менее 400МГц;

  - оперативная память – не менее 2 ГБ, не ниже DDR3-1333 МГц – наличие;

  - возможность расширения до 4 ГБ оперативной памяти – наличие;

  - наличие не менее одного mini-PCI Express коннектора;

  - наличие не менее одного сетевого интерфейса 10/100/1000 Мбит/сек;

  - интерфейс жесткого диска – не менее 2-х портовый SATA контроллер для подключения SATA HDD, 3 Gb/s на канал;

  - наличие не менее 5-ти портов USB 2.0 на корпусе;

  - наличие носителя информации, объёмом не менее 250 Гбайт, подключённого к порту SATA;

  - безвентиляторное исполнение системы охлаждения корпуса.

  - мощность блока питания не более 70ватт.

- Предустановлено программное обеспечение:

  - лицензионное ПО на операционную систему для терминальной станции Windows Embedded Compact 7 с включенным набором компонентов Win Emb Platform Builder 7 EMB (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением).

  - лицензионное ПО, клиентские лицензии на устройства для подключения к серверу Windows Server CAL 2008 (либо более раннее) (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением).

  - лицензионное ПО на терминальные клиентские лицензии Terminal Server CAL 2008 (продиктовано требованиями совместимости с ранее установленным программным обеспечением)

- Клавиатура в комплекте:

  - среда передачи данных – проводная – наличие;

  - интерфейс – USB – наличие;

  - раскладка кириллицы – наличие.

- Манипулятор типа «мышь» в комплекте:

  - тип – проводной оптический – наличие;

  - разрешение – не менее 800 т/д;

  - интерфейс – USB – наличие;

  - колесо прокрутки – наличие.

- Наличие установочного (дистрибутивного) комплекта с предустановленным программным обеспечением и драйверами и необходимой документации от изготовителя.

- Сетевой фильтр для АРМ

Технические требования:

- количество розеток (шт.), не менее 5-и;

- напряжение питания (В), - 220;

- длина шнура (м), не менее 3-х;

- максимальный ток на распределитель питания (А), не менее 10 (десяти).

- Сетевой фильтр для серверного и коммутационного оборудования

Технические требования:

- блок розеток, с количеством не менее 6-и с выключателем;

- 1U, однофазный 16А;

- длина шнура (м), не менее 3-х.

- Жидкокристаллический монитор

Технические требования:

- размер экрана – не менее 19”;

- максимальное разрешение – не менее 1440х900 пикселов;

- угол обзора – не менее 160°(Г)/160°(В);

- яркость – не менее 250 кд/м;

- контрастность – не менее 1000:1;

- время отклика – не более 5 мс;

- Коммутатор

Оборудование должно поставляться в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку).

Оборудование должно обеспечивать следующие характеристики:

- количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 – 24;

- количество поддерживаемых мас адресов не менее 8000;

- количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) не менее 1000;

- коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI;

- количество одновременно поддерживаемых VLAN не менее 1000;

- реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE  802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad;

- реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP  v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED;

- поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса;

- поддержка Jumbo frames длиной не менее 9216 Bytes;

- наличие установленных оптических SFP портов Gigabit Ethernet не менее 4;

- неблокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;

- поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика как на 2-м, так и на 3-м  уровнях модели OSI;

- поддержка не менее 8 аппаратных очередей на гигабитный  порт;

- поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9;

- модульная операционная система;

- наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet  для управления;

- наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО;

- дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" должно поставляться в комплекте.

- Источник бесперебойного питания серверного оборудования

Технические требования:

- Тип – с двойным преобразованием;

- Высота не более 2HU;

- полная выходная мощность – не менее 2000 ВА;

- активная выходная мощность – не менее 1400 Вт;

- время работы при полной нагрузке не менее 8 мин;

- исполнение корпуса для установки в 19'' конструктив;

- вес ИБП не более 32 кг;

- при напряжении выше 280В ИБП должен отключаться от электросети и переключатся на батарею;

- диапазон входного напряжения при 70% нагрузке от 130В до 280В;

- входной ток при номинальном входном. напряжении должен быть не более 9А;

- выходные розетки типа С13;

цвет корпуса RAL 9005.

10. Монтажный шкаф для серверного оборудования

Технические требования:

- Тип шкафа – напольный;

- Высота 24 U

- ширина 600 мм;

- глубина 1000 мм;

- передняя дверь должна быть стеклянная со стальными вставками с трёхточечным замком с ручкой;

- стекло должно быть безосколочным;

- задняя дверь должна быть сплошная с лицевой сталью не менее 1.0мм;

- степень защиты не ниже IP 20;

- наличие вентиляторного блока с термостатом;

- шина заземления

- наличие 19” стационарной полки, высотой не более 1U, совокупной нагрузкой не менее 100кг, ширина не менее 465мм, глубина не менее 650мм;

- шкаф должен поставляться с комплектом крепежа.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Сроки поставки и оплаты, место поставки товара, гарантийный срок - в соответствии с условиями государственного контракта.