## Заказ на выполнение работ

## по модернизации технической инфраструктуры в медицинских учреждениях для создания Единой медицинской информационной системы здравоохранения Тверской области

Техническое задание

общие сведения

Определения, обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕМИС | Единая медицинская система |
| ИПБ | Источник бесперебойного питания |
| ИС | Информационная система |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| МИС | Медицинская информационная система |
| МФУ | Многофункциональное устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| РФ | Российская Федерация |
| СКС | Структурированная кабельная сеть |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое Задание |
| УЗ | Учреждение здравоохранения |
| ФОМС | Фонд обязательного медицинского страхования |

цели осуществления работ

целями данных работ по построению технической инфраструктуры является организация в медицинских учреждениях единого пространства (инфраструктуры), объединяющего между собой оборудование лечебно-профилактического учреждения для обеспечения информационного обмена в рамках создания единой медицинской информационной системы здравоохранения тверской области.

построенная техническая инфраструктура должна обеспечить функционирование запланированных автоматизируемых рабочих мест медицинских работников в единой вычислительной инфраструктуре.

построенная техническая инфраструктура должна поддерживать подключение и обмен данными между ит – оборудованием объекта, включая маршрутизаторы, коммутаторы, серверное оборудование, терминальные станции «тонкий клиент», сетевые принтеры, мфу, источники бесперебойного питания, информационные киоски (инфоматы).

перечень документов, на основании которых осуществляются работы

- методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним (утв. минздравсоцразвития рф);

источники и порядок финансирования работ

финансирование работ осуществляется за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования.

порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-правовыми актами тверской области, регулирующими вопросы финансирования расходов областного бюджета, утвержденными правительством рф правилами финансового обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения субъектов рф за счет средств, предоставляемых из бюджета фомс, и государственным контрактом, заключаемым по результатам настоящего аукциона.

характеристика объекта автоматизации

объектом выполнения работ являются учреждения здравоохранения тверской области. перечень объектов автоматизации представлен в приложении 1 к техническому заданию.

все объекты лпу можно разбить на пять типов, в соответствии с количеством автоматизированных рабочих мест. на базе гуз «медицинский информационно-аналитический центр» создаются серверные мощности цод.

| тип | количество учреждений лпу | количество арм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | до 56 рабочих мест |
| 2 | 9 | до 32 рабочих мест |
| 3 | 19 | до 20 рабочих мест |
| 4 | 24 | до 10 рабочих мест |
| 5 | 5 | до 6 рабочих мест |
| цод | 1 | - |
| итого | 59 | 868 |

технические характеристики, описание работ, требования к качеству, безопасности, объемам и результатам работ

стандарты и нормативы

работы по монтажу скс и лвс должны проводиться в соответствии со схемой размещения автоматизированных рабочих мест и оборудования, утвержденной заказчиком на этапе предварительного обследования объектов.

данные работы должны быть выполнены в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- остн-600-93 (отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и  устройств связи, радиовещания и телевидения);

- tia/eia-568-c.0 final (стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий);

- iso/iec 11801 second edition 2002-09 (информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика);

- tia/eia-569-a (стандарт телекоммуникационных трасс и пространств коммерческих зданий);

- tia/eia-606-a (стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий);

tia/eia-607-a (требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий).

сертификация работ должна предусматривать необходимые допуски на выполняемые виды строительных, монтажных и пуско-наладочных работ (приказ минрегиона рф от 30.12.2009 г. № 624 (ред. от 23.06.2010 г.) "об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"), а именно: «24.5. пусконаладочные работы коммутационных аппаратов», «24.8. пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока», «4.5. работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами».

назначение работ

техническая инфраструктура должна обеспечить объединение оборудования (приложение 1) в единую сетевую вычислительную инфраструктуру на объектах в целях обеспечения:

- физического разделения среды передачи данных на общую подсеть и подсеть передачи персональных данных пациентов;

- универсального сетевого пространства на основе открытых стандартов и технологий;

- функционирования общесистемных служб и сервисов, в т.ч. файлового доступа, сетевой печати и офисных приложений коллективной работы;

- функционирования специализированных прикладных программных средств;

- возможности прозрачной связи между любыми двумя узлами сети, а также с существующими сетями, по протоколам tcp/ip;

- возможности создания замкнутых виртуальных рабочих групп (vlan) с изолированным трафиком без физического перемещения рабочих станций;

- возможности удаленного диагностирования отдельных сегментов и скс в целом с использованием протоколов snmp и rmon и других;

- возможности маршрутизации потоков информации между виртуальными рабочими группами.

основные принципы построения единой сетевой вычислительной инфраструктуры

выполнение работ по построению технической инфраструктуры на объектах заказчика должна строиться на следующих основных принципах:

- безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (от пожаров, наводнений, электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

- универсальность - единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением скс и лвс,  согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- гибкость - удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

- масштабируемость - реорганизацию топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

- надежность - гарантия качества на кабельные линки скс и лвс производителя скс и на выполненную работу, предполагающую использование в настоящем и будущем однотипных решений, материалов и компонентов;

- долговечность - гарантированная поддержка кабельных линков скс и лвс производителем скс;

- эргономичность - удобство ремонта и восстановления скс и лвс, простоту обслуживания и администрирования системы;

- эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

- экономичность - сокращение эксплуатационных расходов.

место, условия и сроки выполнения работ

построение технической инфраструктуры, включающея проведение работ по скс и лвс, подключение, настройку и штатный ввод в эксплуатацию коммутаторов, маршрутизаторов, источников бесперебойного питания, мфу, принтеров, терминальных станций с мониторами и сканерами шк, серверного оборудования, инфоматов (далее - работы) производится исполнителем в медицинских учреждениях заказчика (далее - объект), согласно приложению 1  настоящего технического задания.

перечень и количество оборудования, предоставляемого заказчиком, для настройки и объединения в единую сетевую инфраструктуру в рамках помещений лпу и цод, согласно приложению 1 настоящего технического задания. наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарного дня с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.

срок выполнения модернизации определяется графиком выполнения работ, согласно приложению 2  настоящего технического задания.

состав и требования к выполнению работ

на первом этапе должно быть проведено сжатое техническое обследование зданий объектов и подготовлена рабочая документация, по которой будут проводиться работы.

на втором этапе должны быть проведены непосредственно работы по модернизации технической инфраструктуры.

на третьем этапе должны быть проведена сдача-приемка инфраструктуры в промышленную эксплуатацию.

перечень работ на объектах заказчика включают:

- подготовку рабочей и исполнительной документации на создаваемую (модернизируемую) скс и лвс;

- поставку расходных материалов;

- монтаж подсистем скс;

- объединение оборудования на объектах заказчика в единую лвс;

- настройка оборудования;

- пусконаладочные работы;

- сдачу-приемку скс в эксплуатацию.

все материалы для выполнения работ по монтажу подсистем скс предоставляет исполнитель. применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. исполнитель гарантирует качество применяемых материалов.

вновь создаваемая скс объекта автоматизации должна предусматривать возможность интегрировать в себя существующую скс при ее наличии. работы по интеграции в рамках данного тз не предусматриваются.

скс объекта автоматизации должна удовлетворять следующим требованиям и стандартам:

- обеспечивать гарантированную полосу пропускания для всех линий скс не менее 100 мбит/с, а для магистральных - не менее 1000 мбит/с;

- обеспечивать соответствие нормативам для параметров межкабельных наводок в соответствии с международным стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09;

- обеспечивать соответствие техническим требованиям к характеристикам кабельного тракта (permanent link.) класса d, для горизонтальной подсистемы в соответствии с международным стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09.

наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарного дня с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.

все работы  в  выходные  дни,   вечернее  время  рабочих дней,  в рабочее время  должны выполняться по предварительному  согласованию с непосредственным руководителем объекта и заказчиком.

охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества исполнителя на период производства работ должен обеспечивать исполнитель.

заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, оформляет совместно с исполнителем акты на выполненные работы и имеет право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем видам работ в любое время.

работы по сверлению отверстий должны выполняться с использованием пылесоса.

вывоз мусора после завершения работ должен осуществляться исполнителем.

требования к обследованию объектов

исполнитель проводит сжатое обследование зданий (помещений) объектов, предназначенных для выполнения работ. обследование проводится с привлечением представителя заказчика.

до начала проведения обследования, одновременно с заключением государственного контракта, заказчик должен предоставить исполнителю утвержденный план размещения серверных комнат и оборудования для интеграции в лпу (поэтажный план зданий с размерами). все рабочие места и подключаемое оборудование на объектах заказчика должны быть распределены (спроектированы) на расстоянии не более 90 метров по длине кабеля от коммутационного центра. каждое лпу должно быть оснащено только одним центром коммутации. работы по организации и обустройству серверных комнат в лпу и цод, в рамках тз не предусмотрены.

заказчик несет ответственность за обеспечение технической возможности интеграции планируемой создаваемой инфраструктуры в существующие внешние каналы связи на объектах автоматизации. заказчик до начала работ обеспечивает наличие отдельного свободного ip-адреса на каждом объекте (включая цод).

обеспечение внешних каналов связи по всем лпу и цод предоставляет заказчик.

по результатам обследования исполнитель разрабатывает для каждого объекта следующую рабочую документацию, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 настоящего технического задания:

- протокол обследования объектов;

- схемы размещения распределительных узлов;

- схемы размещения кабельных трасс;

- спецификация материалов, используемых в работе;

- схемы размещения рабочих мест;

- схемы размещения оборудования в помещениях;

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

- сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы;

- санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы;

- сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара»;

- сертификат соответствия гост на инсталляционный кабель «витая пара»;

рабочая и исполнительская документация должны быть предоставлены заказчику на рассмотрение не позднее 3 календарных дней после проведения обследования. приемка рабочей документации по объекту осуществляется заказчиком в течение 3 календарных дней с момента ее получения. после приемки заказчик сообщает исполнителю о согласовании рабочей документации или о необходимости внесения изменений с обоснованием такой необходимости.

исполнитель выполняет работы после утверждения с заказчиком рабочей документации по объекту.

в случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в рабочую документацию такие изменения согласовываются исполнителем с заказчиком с ответствующим внесением изменений в рабочую документацию.

особенности работ по построению скс и лвс

скс и лвс включают в себя: 58 центров коммутации лпу и центр коммутации цод, кабельную разводку от центра коммутации до планируемых рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), кабельную канализацию, оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование.

необходимое количество аппаратных портов  на объектах по созданию структурированной кабельной сети приведено в приложении 3.

технические требования:

- скс строится на базе медного неэкранированного кабеля «витая пара» (utp) в соответствии со стандартом iso/iec 11801 second edition 2002-09 и должна соответствовать категории не ниже 5e;

- все основные компоненты скс – информационные розетки rj-45, кабель utp, кроссовые панели и кабели должны быть от одного производителя и сертифицированы в рф;

- топология скс –  звезда с одним центром коммутации;

- рабочее место оснащается одним портом (неэкранированной розеткой) с разъемом rj-45 категории не ниже 5e.  розетки устанавливаются на стену. высота установки розеток определяется по согласованию с заказчиком;

- для подключения оборудования для каждого рабочего места должен быть предусмотрен кроссовый кабель с разъемами rj-45 категории не ниже 5e длиной не менее 3м;

- прокладку кабеля в помещении необходимо осуществлять в декоративных пластиковых коробах;

- горизонтальная кабельная система строится на базе кабеля utp категории не ниже 5e. вертикальная кабельная система является продолжением горизонтальной и как самостоятельная компонента отсутствует;

- при невозможности использовать существующую кабельную канализацию должно быть организована дополнительная кабельная канализация. кабельная канализация при обустройстве кабельных трасс скс осуществляется в декоративных пластиковых коробах, монтаж коробов должен быть осуществлен под потолком;

- для коммутации кросс-панелей скс и активного сетевого оборудования должны быть предусмотрены кроссовые кабели с разъемами rj-45 категории не ниже 5e по числу рабочих мест (портов) скс.  длина кроссовых кабелей длина кроссовых кабелей должна быть не менее 1м;

- подключение оборудования  в лпу и цод к коммутаторам необходимо производить через интерфейсы ethernet (10/100 base-tx  1000 base-t), подключение должно быть осуществлено через коммутационные панели, учитывая наличие заявленного количества рабочих мест на объектах, без резерва портов по подключению;

- необходимо организовать электропитание центральных коммутаторов от распределительного этажного щита. кабель со стороны шкафа должен быть терминирован на розетку с разъемом типа schuko, со стороны распределительного электрического щита на автоматический выключатель.

требования к настройке оборудования

исполнителем должны быть проведены работы по подключению, настройке и штатному вводу в эксплуатацию коммутаторов, маршрутизаторов, источников бесперебойного питания, мфу, принтеров, терминальных станций с мониторами и сканерами шк, серверного оборудования, инфоматов в медицинских учреждениях заказчика, согласно приложению 1 к тз.

наличие необходимого оборудования на объектах предоставляет заказчик. срок предоставления заказчиком оборудования на объектах для начала настройки - не позднее 14 календарного дня с момента подписания государственного контракта. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.

настройка исполнителем серверного и терминального «тонкий клиент» оборудования  в лпу включает работы по установке операционной системы, офисного программного обеспечения, клиентских лицензий и лицензий на терминальный доступ к серверу «тонких клиентов». кроме того, на каждом рабочем месте в лпу должно быть настроено подключение соответствующих принтеров и мфу (соответствие оборудования и рабочих мест в лпу определяется по согласованию с заказчиком на этапе проведения обследования). при этом оборудование должно находиться в свободном доступе в помещении монтажа. системные администраторы заказчика должны  участвовать в физическом монтаже оборудования.

работы по настройке серверов цод включают установку, сборку и настройку всех компонентов (вычислительных серверов, системы хранения данных, коммутаторов, маршрутизаторов, серверного шкафа, программного обеспечения) подключения компонентов к сети лвс. все лицензионное программное обеспечение для настройки и установки предоставляется заказчиком. при этом оборудование должно находиться в свободном доступе в помещении монтажа. системные администраторы заказчика должны  участвовать в физическом монтаже оборудования. все необходимые материалы для выполнения работ, помимо перечисленного в приложении №4, предоставляет исполнитель.

исполнителем должен быть разработан и согласован с заказчиком документ «регламент сдачи работ», в котором будут указаны основные технические параметры каждого настроенного серверного оборудования:

- наименование компьютера;

- полное имя компьютера (должен использоваться единый формат наименования на всех объектах);

- ip-адрес компьютера (должен использоваться единый порядок форирования на всех объектах);

- наименование серверной операционной системы;

- логин и пароль  серверной операционной системы;

- настроенный удаленный доступ, типа rdp;

- наличие подключения к внешней сети интернет, разрешен доступ к ftp.

требования к проведению пуско-наладочных работ

по завершении полного комплекса работ по модернизации технической инфраструктуры должна быть проведена пуско-наладка (опытная эксплуатация) сети с проведением 100% тестирования кабельных систем, проверкой настройки оборудования. исполнитель должен разработать методику проведения испытаний и согласовать ее с заказчиком до начала проведения пуско-наладочных работ.

пуско-наладка оборудования должна обеспечить коммутацию всего оборудования в рамках единой лвс лпу и первичную настройку маршрутизаторов, коммутаторов, серверов, терминальных станций «тонкий клиент», мониторов, принтеров, сканеров шк, мфу, ипб и инфоматов.

должна быть проведена пуско-наладка ибп в соответствии с рекомендациями производителя, а также проверка его работоспособности в различных режимах эксплуатации, включая имитацию пропадания напряжения в сети и перехода ибп на питание от батарей и обратно, с замером реального времени поддержки работы оборудования от батарей.

должны быть проведены пуско-наладочные работы систем напряжения и оперативного тока для подключения электропитания монтажных шкафов.

все результаты тестирования скс должны отправляться в компанию-производителя скс на экспертизу с последующей выдачей гарантийного сертификата, сроком не менее, чем на 25 лет.

протоколы (отчеты по результатам) тестирования должны содержать следующие данные по каждому проверенному элементу:

- результаты, показывающие отсутствие коротких замыканий, отсутствующих проводников, открытых концов; соблюдение связности от точки к точке;

- данные по затуханию (attenuation), по возвратным потерям (return loss), по двунаправленным наводкам (next), суммарным однонаправленным и двунаправленным наводкам (ps fext, ps next), отношению затухания к одно- и двунаправленным наводкам (elfext, acr, ps elfext, ps acr) в наихудшем случае с указанием значения частоты, при  которой это имело место и предельного значения в данной точке. тест выполняется на частоте от 1мгц до максимальной;

- длина (в метрах);

- задержка распространения сигнала (delay) с фазовым сдвигом относительно соответствующего предельного значения  (skew);

- тип кабеля, номинальная скорость распространения сигнала (nvp);

- изготовитель тестового оборудования, модель, серийный номер, номер версии программного обеспечения, дата проведения тестирования;

- итоговые показатели (прошел/не прошел);

- идентификационный номер линии.

тестовое оборудование должно быть в состоянии выполнить измерения на всех частотах в соответствии с tia/eia-568-c.0 final и iso/iec 11801 second edition 2002-09.

должны быть проведены пуско-наладочные работы объединенной  лвс   коммутационного оборудования, серверов, терминальных станций «тонкий клиент», мониторов, принтеров, сканеров шк, мфу, ипб и инфоматов.

пуско-наладочные работы проводятся на всех объектах заказчика с оформлением акта опытной эксплуатации по каждому объекту и являются основанием для проведения приемо-сдаточных испытаний.

требования к сдаче работ по модернизации технической инфраструктуры

по завершению опытной эксплуатации (пуско-наладочных работ) модернизируемой технической инфраструктуры должны быть проведены приёмочные испытания (приёмка в промышленную эксплуатацию).

приемочные испытания проводятся в соответствии с согласованной методикой проведения испытаний.

по завершению приёмочных испытаний, должен быть оформлен протокол проведения приёмочных испытаний и акт приёмки в промышленную эксплуатацию.

приёмочные испытания также должны быть проведены на всех объектах автоматизации, на которых проводилась перед этим опытная эксплуатация.

требования к маркировке

маркировке подлежат кабели горизонтальной и магистральной подсистем, розетки, коммутационное оборудование, коммутационные и оконечные шнуры, а так же кроссовые блоки.

порядок выполнения маркировки, выбор символов, их размер и расположение, устойчивость маркеров к воздействию факторов окружающей среды должны соответствовать требованиям стандартов iso/iec 14763-1, гост 18620-86, гост 23594-79.

на информационных розетках маркировка наносится по схеме: номер этажа-номер комнаты-номер порта.

индексы маркировки на элементах сети должны соответствовать индексам, применяемым в исполнительной документации. маркировка должна производиться в соответствии с таблицей соединений.

маркировка портов информационной розетки должна включать обозначение типа абонентского оборудования, изначально подключаемого к соответствующему порту.

маркировка должна производится с помощью специальных самоламинирующихся маркеров для маркировки провода и кабеля.

требования к надежности

скс и лвс должны обеспечивать постоянные физические характеристики канала между портами активного оборудования или портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на кроссовом поле (кроссовых полях).

используемые в скс и лвс материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего срока эксплуатации скс (не менее 25 лет) при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

постоянство физических параметров тракта  должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ту производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

разрыв соединения по тракту скс должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

передаточные характеристики кабелей 5е категории должны быть специфицированы в диапазоне до 100 мгц с положительным значением acr (помехозащищенность на ближнем конце) на граничной частоте 100 мгц.

электрические параметры модульного гнезда информационной розетки должны быть специфицированы в диапазоне частот до 100 мгц.

электрические параметры коммутационной патч-панели для магистральных линий должны быть специфицированы в диапазоне частот до 100 мгц, для горизонтальной подсистемы – в диапазоне частот до 100 мгц.

требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

при выполнении работ по модернизации технической инфраструктуры должны быть использованы унифицированные, однотипные компоненты в целях снижения расходов на обслуживание и ремонт.

климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям гост 21552-84 и гост 27201-87 и производителей используемых аппаратных средств.

скс и лвс должны строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания.

ввод в эксплуатацию предусматривает установку и наладку скс, лвс, проведение соответствующих настроек общесистемных сервисов   для   обеспечения   их работоспособности, подключение и настройку оборудования, проведение автономных и комплексных испытаний, перевод системы в режим постоянной эксплуатации.

требования к безопасности

используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования. подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «правил устройства электроустановок» (пуэ).

горизонтальные и магистральные кабели скс, а также кабельные каналы должны иметь российские сертификаты пожарной безопасности.

используемые материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

размещение оборудования в монтажных шкафах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

требования к гарантийным обязательствам

на все результаты выполненных работ исполнитель должен предоставить гарантийные обязательства на срок не менее 24 месяцев, от даты подписания заказчиком акта выполненных работ.

содержание гарантийных обязательств исполнителя и производителя должно обеспечивать устранение всех допущенных исполнителем нарушений, в том числе, по электро- и пожарной безопасности скс, исполнение требований к характеристикам скс категории не ниже 5е, изложенных в техническом задании, в течение 7 (семи) календарных дней без дополнительной оплаты государственным заказчиком.

требования к документированию

требования к разрабатываемой рабочей документации

после выполнения всех работ должна быть предоставлена следующая рабочая (проектная) документация, на бумажном и электронном носителях:

- протокол обследования объектов;

- схемы размещения распределительных узлов;

- схемы размещения кабельных трасс;

- спецификация материалов, используемых в работе;

- схемы размещения рабочих мест;

- схемы размещения оборудования в помещениях;

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

- инструкция по эксплуатации скс;

- протоколы тестирования линий горизонтальной подсистемы скс на соответствие стандарту iso/iec 11801:2002;

- методика проведения испытаний.

исполнитель предоставляет рабочую документацию одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.

разрабатываемая рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- гост р 53246-2008 «информационные технологии. системы кабельные структурированные. проектирование основных узлов системы. общие требования»

- гост р 53245-2008 «информационные технологии. системы кабельные структурированные. монтаж основных узлов системы. методы испытания» международный стандарт iso/iec 11801:2002. «телекоммуникационные кабельные системам в коммерческих зданиях»

- инструкция сн 512-78 «инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», в редакции 2001г.

- пуэ «правила устройства электроустановок», издание 7 с изменениями и дополнениями;

- гост р 50571.22-2000. «электроустановки зданий. заземление оборудования обработки информации».

- снип 21-01-97 «пожарная безопасность зданий и сооружений».

требования к исполнительской документации

исполнитель контракта должен предоставить заказчику следующий комплект документов:

- сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы;

- санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы;

- сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара»;

- сертификат соответствия гост на инсталляционный кабель «витая пара»;

исполнитель предоставляет исполнительную документацию одновременно с актом сдачи-приемки выполненных работ.

перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

приложение №1. «перечень медицинских учреждений тверской области с распределение оборудования по объектам».

приложение №2. «календарный план выполнения работ».

приложение №3. «количество аппаратных портов на объектах для поставки расходных материалов по созданию структурированной кабельной сети»

приложение №4. «сведения о минимальных технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования в лпу для настройки и объединения в единую лвс учреждений ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень ЛПУ Тверской области с распределением оборудования по объектам

| № | Название | Тип ЛПУ | Терминальная станция | Сканеры | Сервера в ЛПУ, тип 1 | Сервера в ЛПУ, тип 2 | Сервера в ЛПУ, тип 3 | Сервера в ЛПУ, тип 4 | Сервера в ЛПУ, тип 5 | МФУ | Принтеры | Инфоматы | Маршрутизатор тип 1,2,3,4,5, ЦОД | Коммутатор тип 1,2,3 | Коммутатор тип 4,5, ЦОД | Централизованный вычислительный сервер | Централизованный сервер хранения данных | Cервер ИБ | АРМ администратора ИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бежецкая центральная районная больница» | 3 | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», г.Тверь | 2 | 28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница», г. Тверь | 1 | 56 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический кардиологический диспансер», г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь | 2 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» г. Тверь | 2 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Краснохолмская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Максатихинская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница «ЗАТО Озерный» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кувшиновская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Оленинская центральная районная больница | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Рамешковская центральная районная больница | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Молоковская центральная районная больница» | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бельская центральная районная больница» | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница» | 3 | 12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кесовогорская центральная районная больница» | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Пеновская центральная районная больница | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Старицкая центральная районная больница | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бологовская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Весьегонская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница № 5» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь | 2 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» г. Тверь | 2 | 25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская детская больница № 3» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь | 2 | 25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская поликлиника № 8» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лихославская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевский родильный дом» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 1» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 2» г. Тверь | 3 | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 4» г. Тверь | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 5» г. Тверь | 3 | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торопецкая центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Фировская центральная районная больница» | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лесная центральная районная больница» | 5 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Спировская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» | 2 | 28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская центральная районная больница» | 3 | 16 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 3» г. Тверь | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сандовская центральная районная больница» | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Селижаровская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сонковская центральная районная больница» | 4 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» | 3 | 17 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница» | 2 | 32 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая городская больница», г. Вышний Волочек | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница» | 2 | 28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская центральная районная больница | 3 | 19 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» | 3 | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарный план выполнения работ

Состав и содержание работ, сроки их выполнения и перечень документов, предъявляемых по окончанию соответствующих стадий и этапов работ, приведены в Календарном плане работ (Таблица 1).

Таблица 1. Календарный план работ.

| № | Наименование и содержание работ | Результат работ, отчетные материалы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования объектов и разработка технического проекта Согласование и утверждение документации | Протокол обследования объектов Технический проект Схемы размещения распределительных узлов Схемы размещения кабельных трасс Спецификация материалов, используемых в работе Схемы размещения рабочих мест Схемы размещения оборудования в помещениях Планы размещения оборудования в монтажных шкафах Таблицы соединений и подключений | Не позднее 7 календарных дней с момента заключения Государственного контракта |
|  | Работы по построению СКС и ЛВС | Сертификаты соответствия стандартам качества на используемые материалы Санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы Сертификат пожарной безопасности на инсталляционный кабель «витая пара» Сертификат соответствия ГОСТ на инсталляционный кабель «витая пара» Инструкция по эксплуатации СКС | Не позднее 14 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №1 |
|  | Работы по настройке оборудования и ПО на объектах автоматизации | Регламент сдачи работ Акты выполненных работ | Не позднее 14 календарных дней с момента завершения этапа №1 |
|  | Опытная эксплуатация на объектах | Программа и методика проведения приемочных испытаний Протоколы тестирования линий горизонтальной подсистемы СКС на соответствие стандарту ISO/IEC 11801:2002 Протоколы тестирования волоконно-оптических линий Отчеты о проведении опытной эксплуатации Акты о завершении опытной эксплуатации | Не позднее 7 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №3 |
|  | Приемочные испытания на объектах | Протокол проведения приемочных испытаний, Акт передачи в промышленную эксплуатацию | Не позднее 7 календарных дней с момента завершения предыдущего этапа №4 |

Общий максимальный срок выполнения работ составляет – 35 календарных дней. Общий срок выполнения работ по каждому объекту приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Общий срок выполнения работ.

| № | Название ЛПУ | Срок выполнения работ, от даты заключения государственного контракта |
| --- | --- | --- |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бежецкая центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», г.Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница», г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический кардиологический диспансер», г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Краснохолмская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Максатихинская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница «ЗАТО Озерный» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кувшиновская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Оленинская центральная районная больница | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Рамешковская центральная районная больница | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Молоковская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бельская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кесовогорская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Пеновская центральная районная больница | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Старицкая центральная районная больница | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бологовская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Весьегонская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница № 5» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская детская больница № 3» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская поликлиника № 8» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лихославская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевский родильный дом» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 1» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 2» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 4» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 5» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торопецкая центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Фировская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лесная центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Спировская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 3» г. Тверь | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сандовская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Селижаровская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сонковская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая городская больница», г. Вышний Волочек | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская центральная районная больница | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» | Не позднее 35 календарных дней |
|  | Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | Не позднее 35 календарных дней |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Количество аппаратных портов на объектах для поставки расходных материалов по созданию структурированной кабельной сети

| № | Название | Адрес объекта | Кол-во портов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бежецкая центральная районная больница» | г.Бежецк ул.Л.Толстого, д.17 | 28 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» г.Тверь | Г.Тверь Беляковский пер., д.9 | 25 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», г.Тверь | г.Тверь, Санк-Петербургское шоссе, д.115 | 43 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница», г. Тверь | г. Тверь, наб.Степана Разина, д.23 | 78 |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический кардиологический диспансер», г. Тверь | г. Тверь, Комсомольский проспект, д.19 | 25 |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь | г.Тверь, с.Петербургское шоссе, д.105 | 46 |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» г. Тверь | г.Тверь, ул. 15 лет Октября, д.57/37 | 45 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» г. Тверь | г.Тверь, ул. С. Перовской, д.56 | 25 |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Краснохолмская центральная районная больница» | г.Красный Холм, ул.Мясникова, д.59 | 18 |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Максатихинская центральная районная больница» | п.Максатиха, ул.Красноармейская, д.25 | 18 |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Андреапольская центральная районная больница» | г.Андреаполь, ул.Нелидовская, д.1 | 18 |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница «ЗАТО Озерный» | Бологовский р-н, пгт. Озёрный, ул. Александрова,д. 14 | 18 |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кувшиновская центральная районная больница» | г.Кувшиново, ул.Семашко, д.11 | 18 |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Оленинская центральная районная больница | пгт.Оленино, ул.Больнич-ная, д.5 | 18 |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Рамешковская центральная районная больница | пгт. Рамешки, ул. Пионерская, д.1 | 25 |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Молоковская центральная районная больница» | пгт.Молоково, ул. Ленина, д.3 | 10 |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бельская центральная районная больница» | г.Белый, ул.Базарная, д.1 | 10 |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница» | г.Западная Двина, ул.Больничная, д.41 | 18 |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» | г.Зубцов,ул.Дружбы, д.17 | 18 |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская центральная районная больница» | г.Калязин, ул.Тургенева, д.32 | 18 |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кашинская центральная районная больница» | г.Кашин, ул.Вонжинская, д.2 | 20 |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кесовогорская центральная районная больница» | пгт.Кесова Гора, ул. Советская, д.86 | 15 |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Пеновская центральная районная больница | пгт. Пено, ул.249-й Стрелковой Дивизии, д.27 | 15 |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Старицкая центральная районная больница | г. Старица, ул. Коммунистическая, д.41 | 18 |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Бологовская центральная районная больница» | г.Бологое, ул.Красная горка, д.2 | 18 |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Весьегонская центральная районная больница» | г.Весьегонск, ул. П.Морозова, д.52 | 18 |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская больница № 5» г. Тверь | г.Тверь, ул.Горького, д.50 | 25 |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 6»г. Тверь | г.Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 34 | 45 |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 7» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.76/1 | 39 |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница № 2» г. Тверь | г.Тверь, ул.Ржевская, д.4 | 25 |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская детская больница № 3» г. Тверь | г.Тверь, С-Петербургское шоссе, д.5 | 25 |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медпомощи» г. Тверь | г.Тверь, ул.Маршала Конева, д.71 | 39 |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская поликлиника № 8» г. Тверь | г.Тверь, ул.Виноградова, д.5 | 25 |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» г. Тверь | г.Тверь, ул.Рыбацкая, д.7 | 25 |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Жарковская центральная районная больница» | пгт.Жарковский, ул.Комсомольская, д.18 | 15 |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» | г.Тверь, п.Химинститута, д.59 | 25 |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лихославская центральная районная больница» | г.Лихославль, ул.Первомайская, д.29 | 18 |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевский родильный дом» | г.Ржев, Заводское шоссе, д.9 | 18 |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 1» г. Тверь | г.Тверь, ул.Можайского, д.64 | 25 |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 2» г. Тверь | г.Тверь, проспект Ленина, д.42 | 25 |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 4» г. Тверь | г.Тверь, ул. Т.Ильиной, д.19 | 18 |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 5» г. Тверь | г.Тверь, б-р Шмидта, д.49, корп.1 | 28 |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торопецкая центральная районная больница» | г.Торопец, ул.К.Маркса, д.34 | 18 |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Фировская центральная районная больница» | пгт.Фирово, Больничный городок, д.2 | 15 |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Лесная центральная районная больница» | с.Лесное, пер.Механизаторов, д.9 | 12 |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Спировская центральная районная больница» | пгт.Спирово, ул.Проезжая, д.10 | 18 |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» | г.Нелидово, ул.Больничная, д.4 | 43 |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Осташковская центральная районная больница» | г.Осташков, пр.Ленинский, д.117 | 26 |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Родильный дом № 3» г. Тверь | г.Тверь, ул. С.Перовской, д.1/45 | 18 |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сандовская центральная районная больница» | пгт.Сандово, ул.С.Кочеровой, д.10 | 10 |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Селижаровская центральная районная больница» | пгт.Селижарово, ул.к.Маркса, д.24 | 18 |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Сонковская центральная районная больница» | пгт.Сонково, Больничный городок, д.10 | 18 |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Торжокская центральная районная больница» | г.Торжок, ул. Больничная, д.30 | 28 |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница» | г.В-Волочёк, ул.Новгородская, д.1 | 47 |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Вышневолоцкая городская больница», г. Вышний Волочек | г.В-Волочёк, ул.Советская, д.5 | 10 |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница» | г.Ржев, ул.Грацинского, д.30 | 43 |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Кимрская центральная районная больница | г.Кимры, Борковское шоссе, д.10 | 29 |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» | г.Конаково, ул.Энергетиков, д.32 | 28 |
| 59 | Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | г. Тверь, ул. Слизкова, д.70/1 | 5 |
| ИТОГО |  | 1432 |

Технические требования к СКС:

- СКС строится на базе медного неэкранированного кабеля «витая пара» (UTP) в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 и должна соответствовать категории не ниже 5e;

- все основные компоненты СКС – информационные розетки RJ-45, кабель UTP, кроссовые панели и кабели должны быть от одного производителя и сертифицированы в РФ;

- топология СКС –  звезда с одним центром коммутации;

- СКС включает в себя: кабельную разводку от центра коммутации до рабочих мест (вертикальная и горизонтальная кабельные системы), кабельную канализацию, оборудование рабочих мест, кроссовое оборудование;

- каждое ЛПУ должно оснащается одним центром коммутации;

- рабочее место оснащается одним портом (неэкранированной розеткой) с разъемом RJ-45 категории не ниже 5e.  Розетки устанавливаются на стену. Высота установки розеток определяется по согласованию с заказчиком;

- расстояние от центра коммутации до рабочего места не должно превышать 90 метров;

- для подключения компьютерного оборудования для каждого рабочего места должен быть предусмотрен кроссовый кабель с разъемами RJ-45 категории не ниже 5e длиной не менее 3м;

- прокладку кабеля в помещении необходимо осуществлять в декоративных пластиковых коробах;

- горизонтальная кабельная система строится на базе кабеля UTP категории не ниже 5e. Вертикальная кабельная система является продолжением горизонтальной и как самостоятельная компонента отсутствует;

- при невозможности использовать существующую кабельную канализацию или ее отсутствии должна быть организована новая кабельная канализация. Кабельная канализация при обустройстве кабельных трасс СКС осуществляется в декоративных пластиковых коробах, монтаж осуществить под потолком;

- для коммутации кросс-панелей СКС и активного сетевого оборудования должны быть предусмотрены кроссовые кабели с разъемами RJ-45 категории не ниже 5e по числу рабочих мест (портов) СКС.  Длина кроссовых кабелей длина кроссовых кабелей должна быть не менее 1м;

- необходимо организовать электропитание центральных коммутаторов от распределительного этажного щита. Кабель со стороны шкафа должен быть терминирован на розетку с разъемом типа Schuko, со стороны распределительного электрического щита на автоматический выключатель.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) оборудования в ЛПУ для настройки и объединения в единую ЛВС учреждений

- Серверное оборудование,  тип 1

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высота 1U;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 8;

  - частота ядра 2,00 ГГц;

  - кэш-память 3-го уровня –20 МБ;

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 32 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Количество отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, 2;

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- 7 портов USB 2.0;

- 4 жёстких диска SATA, 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  500 ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания 460 Вт;

- Предустановлена операционная система  Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция;

- Серверное оборудование,  тип 2

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, высотой 1U;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 8,

  - частота ядра 2,00 ГГц,

  - кэш-память 3-го уровня 20 МБ

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 16 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Наличие в сервере 8 отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, 2 шт;

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- 7 портов USB 2.0;

- 4 жёстких диска SATA, 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  500 ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания мощностью 460 Вт;

- Предустановлена операционная система, Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция;

- Серверное оборудование,  тип 3

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 4,

  - частота ядра 3,3 ГГц,

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- 4 слота для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Наличие в сервере 8 (восьми) отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, 4 шт;

- 2 интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- 8 портов USB 2.0;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  500ГБ и частотой вращения 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания, мощностью 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция;

- Серверное оборудование,  тип 4

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 4,

  - частота ядра 3,3 ГГц,

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- 4 слота для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Наличие в сервере 8 отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, 4 шт.;

- 2 интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- 8 портов USB 2.0;

- 4  (четыре) жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  500ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания, мощностью 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция;

- Серверное оборудование,  тип 5

Технические требования:

- Корпус напольный, с возможностью установки в монтажную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 4,

  - частота ядра 3,1 ГГц,

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 16 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- 4 слота для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема;

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Наличие в сервере 8 отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, 4 шт.;

- 2 интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- 8портов USB 2.0;

- 4  жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  500ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания, мощностью 460 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система Windows Server Standard 2008 R2 Русская Редакция;

- Терминальная станция АРМ «Тонкий клиент», тип 1,2,3,4,5

Технические требования:

- Аппаратная платформа должна удовлетворять следующим требованиям:

  - пропускная способность системной шины – 2,5GT/s;

  - 1 двухядерный процессор с пассивным охлаждением и частотой 1,86 ГГц, кэш-память 1024 кБ;

  - поддержка видео-технологий DX10.1, OpenGL 2.0;

  - частота GPU 400МГц;

  - оперативная память –2 ГБ, DDR3-1333 МГц;

  - возможность расширения до 4 ГБ оперативной памяти;

  - наличие одного mini-PCI Express коннектора;

  - наличие одного сетевого интерфейса 10/100/1000 Мбит/сек;

  - интерфейс жесткого диска – 2-х портовый SATA контроллер для подключения SATA HDD, 3 Gb/s на канал;

  - 5 портов USB 2.0 на корпусе;

  - носитель информации, объёмом 250 Гбайт, подключённый к порту SATA;

  - безвентиляторное исполнение системы охлаждения корпуса.

  - мощность блока питания 70ватт.

- Предустановлено программное обеспечение:

  - лицензионное ПО на операционную систему для терминальной станции Windows Embedded Compact 7 с включенным набором компонентов Win Emb Platform Builder 7 EMB лицензионное ПО, клиентские лицензии на устройства для подключения к серверу Windows Server CAL 2008

  - лицензионное ПО на терминальные клиентские лицензии Terminal Server CAL 2008

- Клавиатура в комплекте:

- Манипулятор типа «мышь» в комплекте:

- Сетевой фильтр для АРМ, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- количество розеток 5 шт.;

- напряжение питания - 220В;

- длина шнура 3 м

- максимальный ток на распределитель питания 10 А.

- Сетевой фильтр для серверного и коммутационного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- блок розеток, 6 шт с выключателем;

- 1U, однофазный 16А;

- длина шнура 3м.

- Жидкокристаллический монитор, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- размер экрана – 19”;

- максимальное разрешение –1440х900 пикселов;

- угол обзора – 160°(Г)/160°(В);

- яркость – 250 кд/м;

- контрастность – 1000:1;

- время отклика – 5 мс;

- Сканер двухмерных штрих кодов, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- Тип сканера Area Image (838 x 640 pixel)

- Технология декодирования штрих-кодов Adaptus Imaging 6.0

- Макс. дальность сканирования HD 173 мм

- SR: Линейные коды от 5 mil. 2D коды от 6,7 mil

- ER: Линейные коды от 5 mil. 2D коды от 7,5 mil

- Сканируемые штрих-коды Все распространённые 1D и 2D кодировки

- Функция захвата изображения

- световая и звуковая индикация считывания

- Доступны интерфейсы USB (эмуляция KB или RS232), KB, RS232

- Класс защиты IP41

- МФУ, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- Печать:

- тип печати – лазерный монохромный;

- максимальное разрешение 600 x 600 т/д;

- скорость печати максимальная 18 стр/мин;

- рекомендованная нагрузка 2000 страниц в месяц;

- максимальная нагрузка 8000 страниц в месяц;

- время выхода первого отпечатка – 12 с;

- максимальный формат – A4;

- количество картриджей 1;

- процессор 360 МГц;

- оперативная память 64 Мб;

- максимальная плотность носителей 163 грамм/кв.метр;

- лоток подачи 150 листов;

- тип подачи бумаги – лоток / полистовая;

- Сканирование:

- сканер – автоподача;

- глубина цвета 24 бит;

- разрешение при сканировании 600 dpi;

- максимальный размер сканирования A4 (210 x 297 мм);

- ёмкость лотка автоподачи 35 листов;

- форматы сканирования – PDF; TIF; BMP; GIF; JPG;

- Факс:

- скорость передачи данных 33,6 Кбит/c (3 секунды на страницу);

- разрешение факса 300 x 300 т/д;

- Дополнительные характеристики:

- интерфейсы подключения – USB / LAN;

- Принтер лазерный, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- Печать:

- тип печати – лазерный монохромный;

- максимальная скорость печати 25 стр/мин;

- время выхода первого отпечатка – не более 8,5 с;

- количество картриджей 1;

- процессор 300 МГц;

- оперативная память 32 Мб;

- поддерживаемые размеры печатных носителей – A4; A5; A6; B5; почтовые открытки; конверты (C5, DL, B5)

- типы печатных носителей – бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки;

- максимальная плотность носителей 163 грамм/кв.метр;

- лоток подачи бумаги 250 листов;

- тип подачи бумаги – лоток / полистовая.

- откидывающийся лоток для подачи бумаги от 100 листов;

- интерфейсы подключения – USB / LAN;

- совместимость с операционными системами – Windows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 R2 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux;

- Информационный киоск, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- толщина стали корпуса – 2мм;

- габариты терминала В*Ш*Г: 1360*500*200 (250)мм;

- габариты основания Ш*Г: 599*430мм;

- система вентиляции;

- контроллер с датчиком открытия двери;

- предусмотрено крепление к полу анкерными болтами 2 шт. на одно изделие;

- покраска порошковая, обеспечивающая высокую стойкость покрытия  к механическим воздействиям;

- боковой ригельный запирающий механизм с блокирующим замком;

- сенсорный жидкокристаллический Монитор LCD TFT  17”;

- многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода;

- источник бесперебойного питания;

- предустановленная лицензионная специализированная операционная система Windows XP, Windows 7 с поддержкой smnp;

- предустановленная лицензионная специализированное ПО Radmin Server 3;

- считыватель пластиковых карт (устройство чтения/записи смарт-карт);

- фильтр на 6 розеток;

- Жесткий диск 160Gb;

- DIMM DDR3 1024Mb.

- Коммутатор, тип 1,2,3

Оборудование должно поставляться в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф.

Оборудование обеспечивает следующие характеристики:

- количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 – 48;

- количество поддерживаемых мас адресов 8000;

- количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) 1000;

- коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI;

- количество одновременно поддерживаемых VLAN - 1000;

- реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE  802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad;

- реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP  v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED;

- поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса;

- поддержка Jumbo frames длиной 9216 Bytes;

- возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet 4;

- неблокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;

- поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика как на 2-м, так и на 3-м  уровнях модели OSI;

- поддержка 8 аппаратных очередей на гигабитный  порт;

- поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9;

- модульная операционная система;

- наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet  для управления;

- наличие не менее одного порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО;

- дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" поставляется в комплекте.

- Коммутатор, тип 4,5, ЦОД

Оборудование в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф.

Оборудование обеспечивает следующие характеристики:

- количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 – 24;

- количество поддерживаемых мас адресов 8000;

- количество поддерживаемых ACL (Списков Контроля Доступа) 1000;

- коммутация IP-трафика на 3-м уровне модели OSI;

- количество одновременно поддерживаемых VLAN 1000;

- реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE  802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad;

- реализация протоколов статическая маршрутизация, RIP  v1/v2, RADIUS или TACACS, LLDP и LLDP-MED;

- поддержка Маршрутизируемого VLAN интерфейса;

- поддержка Jumbo frames длиной 9216 Bytes;

- возможность установки оптических SFP портов Gigabit Ethernet - 4;

- неблокируемая коммутация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов;

- поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации IP-трафика как на 2-м, так и на 3-м  уровнях модели OSI;

- поддержка 8 аппаратных очередей на гигабитный  порт;

- поддержка протоколов управления и мониторинга SNMP v1, v2c, v3 и RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9;

- модульная операционная система;

- наличие консольного порта и выделенного порта Ethernet  для управления;

- наличие порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО;

- дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" поставляется в комплекте.

- Маршрутизатор, тип 1,2,3,4,5, ЦОД

Оборудование в комплекте с кабелями питания, консольными кабелями и монтажными аксессуарами для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф.

Оборудование обеспечивает следующие характеристики:

- Тип - аппаратный межсетевой экран с функциями маршрутизации

- Модульная операционная система

- Количество портов LAN Ethernet 10/100 7шт.

- Поддержка WAN модуля - ADSL Annex A

- Производительность при обработке пакетов длиной 64 байта - 90 тысяч пакетов в секунду

- Производительность межсетевого экранирования на больших пакетах данных не менее 800 Мбит/с

- Количество сессий в секунду 2000

- Возможность реализации функционала IPS, Anti-spam, Сетевого антивируса, URL фильтрации без использования дополнительного программного обеспечения и модернизации оборудования

- Производительность IPS 60 Мбит/с

- Производительность сетевого антивируса 30 Мбит/с

- Поддержка протокольных сигнатур

- Механизмы детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений

- Маркировка DSCP

- Поддержка организации ДМЗ зон

- Количество идентифицируемых сигнатурами атак 5000

- Поддержка организации ДМЗ зон - 10 шт.

- Количество политик безопасности 500 шт.

- Поддержка NAT с Port Address Translation (PAT), статичный NAT, NAT назначения с PAT

- Количество VLAN (IEE802.1Q) - 50

- Поддержка DHCP сервера

- Реализация стандартов IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s

- Межсетевой экран должен осуществлять контроль взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу

- Поддержка протоколов PPPoE, HDLC, GRE

- Возможность гибкой настройки политик доступа зоны безопасности (сети)

- Поддержка протоколов для IPv6 BGP, OSPFv3, RIPng

- Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети)

- Возможность реализовать резервирование устройств по типу активное - активное

- Поддержка протоколов RIP v1/v2, OSPF, BGP, VRRP или аналогичного

- Поддержка Multicast, IGMP (v1,v2, v3), DVMRP, PIM SM/DM.

- Поддержка стандартов IEEE 802.1p, DSCP

- Наличие консольного порта

- Наличие порта USB для хранения резервных конфигураций маршрутизатора и модернизации ПО

- Дизайн для установки в шкаф 19", крепление для установки в шкаф  19" поставляется в комплекте.

- Источник бесперебойного питания серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- Тип – с двойным преобразованием;

- Высота не более 2HU;

- полная выходная мощность – 2000 Вт;

- активная выходная мощность – 1400 Вт;

- время работы при полной нагрузке 8 мин;

- исполнение корпуса для установки в 19'' конструктив;

- вес ИБП 32 кг;

- при напряжении выше 280В ИБП отключается от электросети и переключаетя на батарею;

- входной ток при номинальном вх. напряжении должен быть 9А;

- выходные розетки типа С13;

- Монтажный шкаф для серверного оборудования, тип 1,2,3,4,5

Технические характеристики:

- Тип шкафа – напольный;

- Высота 1200 мм;

- ширина 600 мм;

- глубина 1000 мм;

- передняя дверь стеклянная со стальными вставками с трёхточечным замком с ручкой;

- стекло безосколочное;

- задняя дверь сплошная с лицевой сталью 1.0мм;

- степень защиты IP 20;

- наличие вентиляторного блока с термостатом;

- наличие блока розеток, высота 1HU, однофазный 16А, 6 розеток с выключателем;

- шина заземления

- наличие 19” стационарной полки, высотой 1U, совокупной нагрузкой 100кг, ширина 465мм, глубина 650мм;

- Централизованный вычислительный сервер, тип ЦОД

Технические требования:

- Корпус оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”, 1U;

- Процессор: 2 шт., удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 8,

  - частота ядра 2,00 ГГц,

  - кэш-память 3-го уровня –20 МБ

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 64 ГБ  PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs, с возможностью расширения до 768Гб;

- Количество слотов для установки модулей оперативной памяти - 24;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- Аппаратный восьмиканальный RAID-контроллер с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI);

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Количество в сервере отсеков для установки жёстких дисков SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены 8;

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-X или PCI-Express, 2 шт.;

- Четырехпортовый сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга, использующий 1 (один) выделенный сетевой порт Ethernet 10/100 Мб/с Base-TX.

- 7 портов USB 2.0;

- Комплект поставки включает все  необходимое для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- 2 жёстких диска SAS (Serial Attached SCSI), 2.5", с возможностью горячей замены, объёмом  300 ГБ и частотой вращения шпинделя 10000 об/мин;

- Оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания мощностью каждого блока питания 460 Вт;

- Один двухпортовый 8 Гбит/с FC адаптер;

- Предустановлена операционная система Windows Server Enterprise Русская Редакция;

- Централизованный сервер хранения данных, тип ЦОД

Технические требования:

- корпус,  оптимизированный для установки в стойку 19”, высота 2U;

- система хранения данных (СХД) содержит 2  контроллера;

- размер кэш-памяти контроллера 2ГБ;

- контроллер имеет 2  интерфейса FC 8 Гб/с;

- СХД поддерживает следующие уровни RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10;

- СХД имеет 24 отсека для накопителей на жестких дисках с форм-фактором 2,5”;

- СХД имеет возможность масштабирования как полками с дисками формата SFF («2.5”»), так и дисковыми полками формата LFF («3.5”»);

- 2 блока питания с возможностью горячей замены;

- В комплект СХД входят лицензии на создание  64х моментальных снимков данных;

- Наличие поддержки 16-ти  разделов СХД;

- Возможность работы с 149 дисками SAS, nearline SAS;

- СХД укомплектована дисками формата SFF («2.5”») с интерфейсом SAS в количестве 8 штук  объемом 600 ГБ и скоростью вращения 10000 об/мин и 16 штук объемом 1ТБ и скоростью вращения 7200 об/мин;

- Комплект поставки СХД включает рельсы, необходимые для установки СХД в монтажную стойку;

- СХД укомплектована 4 (четырьмя) 2м FC кабелями с интерфейсом LC-LC;

- Предустановлена операционная система Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2.

- Серверное оборудование для размещения программных средств информационной безопасности, тип ЦОД

- корпус оптимизированный для установки в стойку 19”;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 4,

  - частота ядра 3,1 ГГц,

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 4 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- 4 слотодля установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- интегрированный четырехканальный RAID-контроллер, удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

  - Наличие в сервере 4 (четырех) отсеков для установки жёстких дисков  3.5";

  - Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, - 2 шт.;

- 2 интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- 7 портов USB 2.0;

- набор,  необходимый для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- 2  (два) жёстких диска SATA (Serial Attached SCSI), 3.5", объёмом  250 ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания, мощностью 365 Вт каждый;

- Предустановлена операционная система, аналогично Windows Server R2 Standard Русская Редакция;

- АРМ (системный блок) администратора ИБ, тип ЦОД

Технические требования:

- Форм-фактор корпуса – Mini Tower (Standard);

- Блок питания мощностью 350W;

- Охлаждение корпуса – 1 вентилятор на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора на передней стенке;

- Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество USB портов на лицевой панели корпуса 2 шт;

- Форм – фактор материнской платы mATX (Standard);

- Объем оперативной памяти 2048Mb;

- Поддержка оперативной памяти 32 Gb DDR III 1333/1600MHz SDRAM, поддержка двухканального режима работы памяти;

- Количество слотов для оперативной памяти - 4;

- Спецификация SATA – наличие 4*Serial-ATA II 300Mb/s; 2*Serial-ATA6Gb/s поддержка RAID 0,1,5,10

- Слоты расширения – наличие 1*PCI Express 3.0 (x16 slot), 2*PCI Express 2.0 ( x1 slot), 1*PCI Express 2.0 (x4 slot), 1*Mini-PCI Express slot

- Встроенная звуковая карта - 8 каналов;

- Встроенная сетевая карта –10/100/1000 Мбит/cек.;

- Порты на задней панели материнской платы:

- 2 x PS/2 ports

- 1 x DVI port

- 1 x D-Sub port

- 1 x LAN (RJ45) port

- 4 x USB 2.0/1.1,

- Audio I/O port

- наличие индикаторов POST-кодов о самотестировании, после включения компьютера.

- Процессор аналогичный установленному в системе с производительностью не ниже 120 единиц по тесту SYSmark 2012.

  - Кэш  –3 Mb;

  - Количество ядер - 2;

  - Частота каждого ядра 3,3 GHz

- Наличие интегрированного видеоконтроллера

- Жесткий диск (HDD): внешний интерфейс - SATA 6Gb/s;

  - Частота вращения шпинделя –7200 об/мин.;

  - Емкость 500 Gb;

- Предустановленна операционная система Windows Professional Русская Редакция 32 Bit

- ИБП для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД

Технические характеристики:

- тип - с двойным преобразованием;

- высота 6U;

- полная выходная мощность –6000 ВА;

- активная выходная мощность –4200 Вт;

- время работы при полной нагрузке 10 мин;

- исполнение корпуса для установки в 19'' конструктив;

- вес ИБП 92 кг;

- Модульный блок распределения питания для централизованного серверного оборудования, тип ЦОД

Технические характеристики:

- максимальная сила тока 16А;

- максимальная мощность 3,5 кВт;

- технологический размер базового блока 1HU;

- количество розеток 6;

- степень защиты IP 20.

- Серверное оборудование ИБ для размещения программных средств информационной безопасности

Технические характеристики:

- Корпус: оптимизирован для установки в стандартную стойку 19”;

- Процессор: 1 (один), удовлетворяющий следующим требованиям:

  - количество ядер 4,

  - частота ядра 3,1 ГГц,

  - энергопотребление 95 Вт.;

- Оперативная память: 4 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333);

- 4 слота для установки модулей оперативной памяти;

- Видеоподсистема интегрированная;

- Внутренняя дисковая подсистема:

- интегрированный четырехканальный RAID-контроллер, удовлетворяющий следующим требованиям:

  - Поддержка жёстких дисков SATA (Serial ATA);

  - Аппаратная реализация RAID 0, 1, 1+0;

- Наличие в сервере 4 (четырех) отсеков для установки жёстких дисков  3.5";

- Возможность расширения общего объема внутреннего дискового пространства до 8 TB;

- Слоты расширения ввода/вывода PCI-Express, всего 2 шт.;

- 2 интегрированных однопортовых сетевых адаптера Ethernet 10/100/1000 Mб/с Base-TX;

- Интегрированный процессор удаленного управления и мониторинга.

- 7 портов USB 2.0;

- Комплект поставки включает набор,  необходимый для установки сервера в монтажную стойку и подключения сервера;

- В сервере установлено 2 (два) жёстких диска SATA (Serial Attached SCSI), 3.5", объёмом  250 ГБ и частотой вращения шпинделя 7200 об/мин;

- В сервере должен быть установлен оптический привод DVD-ROM;

- 2 блока питания, мощностью 365Вт каждый;

- установлена операционная система Windows Server 2008 R2 Standard Русская Редакция;

- Трансиверы и кабели: 2 патч-корда типа UTP 5e с разъемами RJ-45 длиною 2 метра.

- Жидкокристаллический монитор для АРМ администратора ИБ

Технические характеристики:

- размер экрана – 19”;

- максимальное разрешение –1440х900 пикселов;

- угол обзора –160°(Г)/160°(В);

- яркость – 250 кд/м;

- контрастность – 1000:1;

- время отклика – 5 мс;

- АРМ (системный блок) администратора ИБ

Технические характеристики:

- Форм-фактор корпуса – Mini Tower (Standard);

- Блок питания мощностью 350W;

- Охлаждение корпуса – 1 вентилятор на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора на передней стенке;

- Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств 2 шт.;

- Количество USB портов на лицевой панели корпуса 2 шт;

- Форм – фактор материнской платы mATX (Standard);

- Оперативная память: тип DDR III SDRAM PC3-10600;

- Объем 2048Mb;

- Поддержка оперативной памяти 32 Gb DDR III 1333/1600MHz SDRAM, поддержка двухканального режима работы памяти;

- Количество слотов для оперативной памяти - 4;

- Спецификация SATA – наличие 4*Serial-ATA II 300Mb/s; 2*Serial-ATA6Gb/s поддержка RAID 0,1,5,10

- Слоты расширения – наличие 1*PCI Express 3.0 (x16 slot), 2*PCI Express 2.0 ( x1 slot), 1*PCI Express 2.0 (x4 slot), 1*Mini-PCI Express slot

- Встроенная звуковая карта - 8 каналов;

- Встроенная сетевая карта – 10/100/1000 Мбит/cек.;

- Наличие портов на задней панели материнской платы,:

- 2 x PS/2 ports

- 1 x DVI port

- 1 x D-Sub port

- 1 x LAN (RJ45) port

- 4 x USB 2.0/1.1,

- Audio I/O port

- наличие индикаторов POST-кодов о самотестировании, после включения компьютера.

- установлен процессор аналогичный установленному в системе с производительностью 120 единиц по тесту SYSmark 2012

  - Кэш  –3 Mb;

  - Количество ядер - 2;

  - Частота каждого ядра 3,3 GHz

- Наличие интегрированного видеоконтроллера

- Жесткий диск (HDD):

- внешний интерфейс – SATA 6Gb/s;

- Частота вращения шпинделя – 7200 об/мин.;

- Емкость 500 Gb;

На системный блок предустановленна операционная система Windows 7 Professional Русская Редакция 32 Bit

2. Сроки выполнения работ и оплаты, место выполнения работ, гарантийный срок - в соответствии с условиями государственного контракта.